## Slide 1
Präsentation zur Sitzung des Kreistages des Kreises Ahrweiler am 01. März 2024
Celina Hoffmann und Frank Reuter
Planungsbüro VIA eG, Köln
Radwegekonzept für den Landkreis Ahrweiler

## Slide 2
Projektablauf
  Netzkonzeption
  Auftaktveranstaltung
  1. Rückmelderunde (Onlineverfahren) zur Netzkonzeption
  Online-Beteiligung der interessierten Bürger
  Befahrung und Erfassung
  Mängelanalyse
  Handlungsbedarf
  Maßnahmenplan
  2. Rückmelderunde (Onlineverfahren) zur Maßnahmenplanung
  Maßnahmenprogramm, Kataster und Bericht
Inhalt
1. Abstimmung mit Projektbeteiligten
2. Abstimmung mit Projektbeteiligten

## Slide 3
Unternehmens- und Mitarbeiterprofil Das Büro
Das Planungsbüro VIA ist eine eingetragene Genossenschaft. Es werden zurzeit 31 fest angestellte Mitarbeiter beschäftigt.
Das Planungsbüro VIA besteht seit 1994.
Das Planungsbüro VIA weist langjährige Erfahrungen in folgenden Bereichen auf: - Konzeption und Umsetzung von Radverkehrskonzepten - Konzeption und Umsetzung von Leitsystemen - Verkehrsentwicklungsplanung - Mobilitätsforschung - Moderation von Umsetzungsprozessen - Öffentlichkeitsarbeit.
Bearbeitung von Radverkehrskonzepten Kreise und Städte/Gemeinden, z.B. Kreis Mayen-Koblenz, Kreis Bad Dürkheim, Bodenseekreis, Landkreis Böblingen, Stadt Mendig, VG Gerolstein, Stadt Köln, Stadt Düsseldorf, Stadt Bitburg…
Näheres entnehmen Sie bitte unserer Referenzliste und unserer Seite im Internet
www.viakoeln.de.

## Slide 4: Bestandserfassung und Mängelanalyse
Insgesamt wurde die bestehende Radverkehrsinfrastruktur auf einer Gesamtlänge von fast 800 km Länge befahren bzw. es wurden mehr als 1.200 Datensätze* erfasst.
* Datensatz = ein Streckenabschnitt mit einheitlichen Attributen (Führungsform, Breite, Ortslage u.v.m)
Auf Basis der Befahrungsdaten wurden folgende Analysen durchgeführt:
Ermittlung von Netzlücken oder nicht ausreichender Infrastruktur auf Basis von Verkehrsbelastungen gemäß ERA (Belastungsbereich)
Ermittlung von Breitenmängeln gemäß ERA
Ermittlung von Oberflächenmängeln
Abgeschlossene Planungsphasen:
Grundlagen, Hintergründe und Zielvorstellungen

## Slide 5
steigende Mobilitätskosten
Radverkehr als Hoffnungsträger!
Gesundheit / Fitness
stadt-/umwelt- verträgliche Mobilität
Verkehrssicherheit „Vision Zero“
Handlungsziele und Erwartungen
touristische Attraktivität
E-Mobilität
sozial
Klimaschutz
5

## Slide 6
soll Anforderungen verschiedener Zielgruppen gerecht werden.
soll aktuelle Fragestellungen aufnehmen.
soll aus Netzplanung und konkreten Maßnahmenplänen bestehen.
soll auf einem breiten Konsens beruhen.
Akteure aus Kreis, Kommunen, Landesbetrieb Mobilität und Verbänden arbeiten zusammen. Keine rein sektorale Planung.
Das kreisweite Radverkehrsnetz
Zielvorstellung
soll mit dem Ausbau eines Radverkehrsnetzes für den Alltag neue Nutzende für das Verkehrsmittel Fahrrad gewinnen.
6

## Slide 7
Radverkehrsanteil in Rheinland-Pfalz soll bis 2030 von 8 auf 15 % gesteigert werden!*
Radverkehrsanteil im Kreis Ahrweiler soll bis 2030 von 6 auf 12 % gesteigert werden!
Ziele der Radverkehrsförderung im Kreis Ahrweiler und in Rheinland-Pfalz
Zielvorstellung
Mehr Radverkehr und Sicherheit des Radverkehrs erhöhen!
*Radverkehrs-Entwicklungsplan Rheinland-Pfalz 2030
7

## Slide 8
Übergeordnete Ziele der Radverkehrsförderung in Rheinland-Pfalz
Zielvorstellung
Klimaschutzziele – CO2-Reduzierung
*Radverkehrs-Entwicklungsplan Rheinland-Pfalz 2030
8
Rheinland-Pfalz hat bereits 2014 ein Landesklimaschutzgesetz verabschiedet
CO2-Emissionen pro zurückgelegten Personenkilometer
Pkw 190 Gramm
Fahrrad 8 Gramm

## Slide 9
Ziel des Projekt: Erstellung eines Alltagsradverkehrsnetzes
Im Gegensatz zum Fahrradtouristen möchte der Alltagsradelnde, also all jene, die zur Arbeit, Ausbildung, Schule oder für Erledigungen das Fahrrad nutzen wollen, die möglichst kürzeste, steigungs- und umwegärmste Verbindung wählen können.
Was möchte der Alltagsradfahrende?
Ausgeschilderte touristische Verbindungen wie z. B. der Brohltal-Radweg oder die Vulkan-Rad-Route Eifel sind Teil des Kreisnetzes.
Durch ein verändertes Umweltbewusstsein und auch durch die immer stärkere Zunahme an Pedelecs und E-Bikes wird auch in topographisch bewegten Regionen ein Anstieg des Radverkehrsanteils zu beobachten sein.
Verbindungen für den Alltagsradverkehr sind oft auch Verbindungen für den touristischen Radverkehr.
Notes: • Alle Städte und Gemeinden, aber auch ihre Orts- und Stadtteile werden in das kreisweite Radverkehrsnetz eingebunden. Die Binnenerschließung der Kernorte und ggf. zusätzliche Verbindungen sind dagegen Inhalt der Radverkehrskonzeptionen der Städte und Gemein-den.
• Darüber hinaus werden wichtige Verkehrsziele überörtlicher Bedeutung berücksichtigt, ins-besondere Umsteigepunkte zum ÖPNV und wichtige Gewerbegebiete.
• Neben dem Netz für den Alltagsradverkehr werden auch Netzbestandteile der touristischen Routen in das kreisweite Netz übernommen.

## Slide 10
Die Defensiven mit Sicherheitsbedürfnis
    möchten attraktive Führungen abseits der Hauptverkehrsstraßen
    nehmen Umwege in Kauf um sich sicher zu fühlen
Die Alltagsradfahrerinnen und Radfahrer
    Möchten auch an Hauptverkehrsstraßen zügig und sicher vorankommen.
    Möchten und sollen das gesamte Netz nutzen
Zwei Exponenten mit gegensätzlichen Anforderungen
Was möchte der Alltagsradfahrende?

## Slide 11: Bestandserfassung und Mängelanalyse
Insgesamt wurde die bestehende Radverkehrsinfrastruktur auf einer Gesamtlänge von fast 800 km Länge befahren bzw. es wurden mehr als 1.200 Datensätze* erfasst.
* Datensatz = ein Streckenabschnitt mit einheitlichen Attributen (Führungsform, Breite, Ortslage u.v.m)
Auf Basis der Befahrungsdaten wurden folgende Analysen durchgeführt:
Ermittlung von Netzlücken oder nicht ausreichender Infrastruktur auf Basis von Verkehrsbelastungen gemäß ERA (Belastungsbereich)
Ermittlung von Breitenmängeln gemäß ERA
Ermittlung von Oberflächenmängeln
Netzkonzeption

## Slide 12
Vorgaben des Landes
Radverkehrsentwicklungsplan Rheinland-Pfalz 2030
Berücksichtigung des Großräumigen Radwegenetzes Rheinland-Pfalz

## Slide 13: Netzkonzeption Erstellung Wunschliniennetz - Hauptachsen 1. Ordnung
Aufnahme von Achsen ins Wunschliniennetz ist von den Entfernungen abhängig.
Hauptachsen 1. Ordnung: Entfernungen zwischen einem Ober- und einem Mittelzentrum und zwischen Mittelzentren bis zu 20 bis 25 km.
Sinzig – Andernach 17,5 km
Remagen – Bonn 21 km
Sonderfall: Bad Neuenahr-Ahrweiler – Adenau 35 km

## Slide 14: Netzkonzeption Erstellung Wunschliniennetz - Hauptachsen 1. und 2. Ordnung
Hauptachsen 2. Ordnung: Entfernungen zwischen einem Mittel und einem Grundzentrum und zwischen Grundzentren bis zu 15 bis 20 km.
Bad Neuenahr-Ahrweiler – Kempenich 17 km
Niederzissen – Mendig 14 km
Die Verbindungen der 1. und 2. Ordnung sind die Hauptverbindungen innerhalb des Kreises.
Sie stellen auch die Verbindungen in die benachbarten Kreise und Städte her.

## Slide 15: Netzkonzeption Erstellung Wunschliniennetz - Hauptachsen 3. Ordnung
Die Verbindungen der 3. Ordnung verbinden die Ortsgemeinden und die größeren Ortsteile an die jeweiligen Hauptorte der Verbandsgemeinde bzw. Stadt.
Hauptachsen 3. Ordnung: Entfernungen zwischen einem Grundzentrum und „Sonstigen Gemeinden“ (Ortgemeinden und Ortsteile) und zwischen „Sonstigen Gemeinden“ bis zu 10 bis 15 km.
Niederzissen – Königsfeld 7 bis 11 km
Altenahr – Berg 8 km
Adenau – Hoffeld 10 km
Notes: Entspricht den Hauptpendlerströmen in Richtung Rhein-Sieg-Kreis und Bonn

## Slide 16: Netzkonzeption Vom Wunschliniennetz zum Untersuchungsnetz
Ein Landkreis – eine Planung?
Ausschnitt aus dem Netzentwurf 2023

## Slide 17: Netzkonzeption Planungen auf verschiedenen Ebenen
Ein Landkreis – eine Planung?
Ahrtal-Radweg
Pendler-Radroute
Kommunale Radverkehrskonzepte
Eine enge Abstimmung zwischen den Kommunen und den Planungsbüros ist erforderlich und erfolgt!

## Slide 18
Abstimmung des Untersuchungsnetzes auf der Basis von Onlinekarten
Netzkonzeption Abstimmung mit Kommunalvertretern
Informationskarte
Abstimmungskarte
Prüfung der Verbindungen und ggf. Anpassungen oder Ergänzungen

## Slide 19: Bestandserfassung und Mängelanalyse
Insgesamt wurde die bestehende Radverkehrsinfrastruktur auf einer Gesamtlänge von fast 800 km Länge befahren bzw. es wurden mehr als 1.200 Datensätze* erfasst.
* Datensatz = ein Streckenabschnitt mit einheitlichen Attributen (Führungsform, Breite, Ortslage u.v.m)
Auf Basis der Befahrungsdaten wurden folgende Analysen durchgeführt:
Ermittlung von Netzlücken oder nicht ausreichender Infrastruktur auf Basis von Verkehrsbelastungen gemäß ERA (Belastungsbereich)
Ermittlung von Breitenmängeln gemäß ERA
Ermittlung von Oberflächenmängeln
Bestandsanalyse

## Slide 20: Bestandserfassung und Mängelanalyse Befahrung
Das abgestimmte Netz wurde durch unser Personal befahren und mittels Smartphone-App erfasst. Hierzu werden:
Fotos aufgenommen
Die Infrastruktur in Form von Datensätzen hinterlegt
Die Geodaten von Knoten und Strecke erfasst

## Slide 21
Erfassung vor Ort
Übertragung an GIS-Datenbank
Ablauf der Bearbeitung
Bestandserfassung und Mängelanalyse
Weiterbearbeitung in GIS und ACCESS

## Slide 22: Bestandserfassung und Mängelanalyse
Insgesamt wurde die bestehende Radverkehrsinfrastruktur auf einer Gesamtlänge von fast 800 km Länge befahren bzw. es wurden mehr als 1.200 Datensätze* erfasst.
* Datensatz = ein Streckenabschnitt mit einheitlichen Attributen (Führungsform, Breite, Ortslage u.v.m)
Auf Basis der Befahrungsdaten wurden folgende Analysen durchgeführt:
Ermittlung von Netzlücken oder nicht ausreichender Infrastruktur auf Basis von Verkehrsbelastungen gemäß ERA (Belastungsbereich)
Ermittlung von Breitenmängeln gemäß ERA
Ermittlung von Oberflächenmängeln
Weitere Ergebnisse:
Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger

## Slide 23
Öffentlichkeitsbeteiligung
Insgesamt 850 Meldungen, davon 530 im Kreisnetz
April und Mai 2023

## Slide 24: Bestandserfassung und Mängelanalyse
Insgesamt wurde die bestehende Radverkehrsinfrastruktur auf einer Gesamtlänge von fast 800 km Länge befahren bzw. es wurden mehr als 1.200 Datensätze* erfasst.
* Datensatz = ein Streckenabschnitt mit einheitlichen Attributen (Führungsform, Breite, Ortslage u.v.m)
Auf Basis der Befahrungsdaten wurden folgende Analysen durchgeführt:
Ermittlung von Netzlücken oder nicht ausreichender Infrastruktur auf Basis von Verkehrsbelastungen gemäß ERA (Belastungsbereich)
Ermittlung von Breitenmängeln gemäß ERA
Ermittlung von Oberflächenmängeln
Aktuelle Planungsphase:
Maßnahmenprogramm

## Slide 25
Radverkehrsplanung muss Vorgaben erfüllen
Regeln der Planung
25

## Slide 26: Darstellung und Analyse Radverkehrsinfrastruktur Festlegung von Ausbaustandards
Beispiel für eine Führung außerorts und anbaufrei
Basis-Standard entspricht den Festlegungen der ERA 2010 Standard im Kreisnetz
Mittlerer Standard in Rheinland Pfalz: Pendler-Radrouten Standard auch für Koblenz - NRW
Radschnellwegstandard
(Kein Standard in RLP)
Quelle Planungsbüro VIA
Quelle Land Baden-Württemberg
Quelle Land Baden-Württemberg
≥ 2,50 m
3,00 m
2,00 m
4,00m
Pendler-Radroute von Bad Breisig über Sinzig nach Remagen und eine Achse nach BNA.

## Slide 27
Von der Mängelanalyse zum Maßnahmenplan
Prüfung Belastungsbereich (ERA)
zulässige Höchstgeschwindigkeit
Verkehrsstärke
Stufe I
Stufe II bis IV
Stufe
III / IV
Stufe II
Stufe I

## Slide 28
Führungsformen im Hauptstraßennetz innerorts ERA-Basisstandard
Einrichtungsradweg
2,00 m nur in Ausnahmefällen 1,60 m
(alte ERA: 1,60 m)
Radfahrstreifen
2,00 m
nur in Ausnahmefällen 1,85 m (alte ERA: 1,85 m)
Schutzstreifen
1,50 m
kann auch breiter angelegt werden (alte ERA 1,25 m)
Gemeinsamer Geh- und Radweg
4,00/3,00 m (außerorts2,50 m)
(alte ERA: 2,50 m)
28

## Slide 29: Bestandserfassung und Mängelanalyse
Insgesamt wurde die bestehende Radverkehrsinfrastruktur auf einer Gesamtlänge von fast 800 km Länge befahren bzw. es wurden mehr als 1.200 Datensätze* erfasst.
* Datensatz = ein Streckenabschnitt mit einheitlichen Attributen (Führungsform, Breite, Ortslage u.v.m)
Auf Basis der Befahrungsdaten wurden folgende Analysen durchgeführt:
Ermittlung von Netzlücken oder nicht ausreichender Infrastruktur auf Basis von Verkehrsbelastungen gemäß ERA (Belastungsbereich)
Ermittlung von Breitenmängeln gemäß ERA
Ermittlung von Oberflächenmängeln
Planungsphase:
Maßnahmenplanung
(Klassische Maßnahmen – Neu- und Ausbau, Sanierung, etc.)

## Slide 30: Wann ist der Neubau eines Radweges erforderlich?
B 412 zw. Brohl-Lützing und Burgbrohl:
4.505 DTV bei T-100 = Neubau
Vergleich der Führung über die B 412 mit der Nebenstrecke über Niederlützingen:
Über B 412 Anstieg von 60 m auf 160 m.
Über Niederlützingen von Anstieg von 60 m auf 265 m und bei Burgbrohl wieder auf 160 m.
Notes: Von Burgbrohl aus verlorene Steigungen und Umwegig

## Slide 31
Mittlerer
Schadensgrad
Massiver Schadensgrad
Mittlerer
Schadensgrad
Handlungsbedarf (langfristig)
z. B. Netzrisse
z. B.
kleine Schlaglöcher,
mittlerer Schotter
Handlungsbedarf (mittelfristig)
z. B.
große Schlaglöcher,
grober Schotter
Dringender
Handlungsbedarf
Asphaltdecke
Wassergebundene Wegedecke
Perspektivische Maßnahme
Mittelfristmaßnahme
Sofortmaßnahme
Oberflächenmängel (nur Radwege und LW- bzw. Forstwege)
31

## Slide 32
Randmarkierung
Grundsätzlich außerorts zur besseren Orientierung auch bei Dunkelheit
(für den Kfz-Verkehr selbstverständlich …)
32

## Slide 33
Bei einheitlicher Gestaltung wird das Radverkehrsnetz sichtbar: gesichertes Radwegende und Furtmarkierungen
Das Planungsrepertoire: Radverkehr sichtbar machen
33

## Slide 34
Markierung, Piktogramme, Parken und Breite angrenzender Fahrstreifen
Beispiel: Schutzstreifen
Regelbreite: 1,50
Mindestbreite wird kein Standardmaß mehr sein!
Das Planungsrepertoire: Radverkehr sichtbar machen
34

## Slide 35: Bestandserfassung und Mängelanalyse
Insgesamt wurde die bestehende Radverkehrsinfrastruktur auf einer Gesamtlänge von fast 800 km Länge befahren bzw. es wurden mehr als 1.200 Datensätze* erfasst.
* Datensatz = ein Streckenabschnitt mit einheitlichen Attributen (Führungsform, Breite, Ortslage u.v.m)
Auf Basis der Befahrungsdaten wurden folgende Analysen durchgeführt:
Ermittlung von Netzlücken oder nicht ausreichender Infrastruktur auf Basis von Verkehrsbelastungen gemäß ERA (Belastungsbereich)
Ermittlung von Breitenmängeln gemäß ERA
Ermittlung von Oberflächenmängeln
Planungsphase:
Maßnahmenplanung Ausgewählte Beispiele

## Slide 36: Planungsbeispiel: Achse BNA – Grafschaft - Rheinbach
L 83 zw. Ringen und Gelsdorf: 4.933 DTV bei T-100
Hauptachse für den Alltagsradverkehr:
Bad-Neuenahr-Ahrweiler und Rheinbach sind wichtige Mittelzentren in der Region
Große Gewerbegebiete entlang der Achse: Innovationspark Rheinland und Gewerbepark Gelsdorf (jeweils ca. 2.000 Arbeitsplätze)

## Slide 37: Planungsbeispiel: Achse BNA – Grafschaft - Rheinbach
Abschnitt Bölingen – Vettelhoven (außerorts)
Führung an der L 83 oder über Nebenstrecke?
Vergleich der möglichen Verbindungen: Umwegfaktor sollte < 1,2 sein
Vergleich der möglichen Verbindungen: Umwegfaktor für Nebenstrecke liegt bei 1,25
L 83 zw. Bölingen und Vettelhoven:
4.933 DTV bei T-100 = Neubau
Führung an der L 83 (1.600 m) oder über Nebenstrecke (2.000 m)?
Zwischen Bölingen und Vettelhoven wird der Neubau eines Radweges an der L 83 empfohlen (Zielnetz).
Nebenstrecke als Startnetz!
Notes: Haben wir 2x in DIN A1 dabei

## Slide 38
Landwirtschaftliche Wege
LW-Verkehr und Radverkehr
Wie kann man ein Miteinander regeln?
Wer reinigt die Wege?
Beispiel aus Niedersachsen

## Slide 39: Planungsbeispiel: Achse BNA – Grafschaft - Rheinbach
Abschnitt Vettelhoven – Gelsdorf (außerorts)
Führung an der L 83 oder über Nebenstrecke?
Vergleich der möglichen Verbindungen: Umwegfaktor sollte < 1,2 sein
L 83 zw. Vettelhoven und Gelsdorf:
4.933 DTV bei T-100 = Neubau
Führung an der L 83 (2.300 m) oder über Nebenstrecke (3.000 m)?
Vergleich der möglichen Verbindungen: Umwegfaktor für Nebenstrecke liegt bei 1,30
Zwischen Vettelhoven und Gelsdorf wird der Neubau eines Radweges an der L 83 empfohlen (Zielnetz).
Nebenstrecke als Startnetz und als Verbindung zum Gewerbegebiet.
Notes: Haben wir 2x in DIN A1 dabei

## Slide 40: Bestandserfassung und Mängelanalyse
Insgesamt wurde die bestehende Radverkehrsinfrastruktur auf einer Gesamtlänge von fast 800 km Länge befahren bzw. es wurden mehr als 1.200 Datensätze* erfasst.
* Datensatz = ein Streckenabschnitt mit einheitlichen Attributen (Führungsform, Breite, Ortslage u.v.m)
Auf Basis der Befahrungsdaten wurden folgende Analysen durchgeführt:
Ermittlung von Netzlücken oder nicht ausreichender Infrastruktur auf Basis von Verkehrsbelastungen gemäß ERA (Belastungsbereich)
Ermittlung von Breitenmängeln gemäß ERA
Ermittlung von Oberflächenmängeln
Unterlagen zur Abstimmung des Maßnahmenprogramms

## Slide 41: Maßnahmenprogramm Konkrete Maßnahmenplanung und Katastererstellung
Die Maßnahmenplanung wird weiter konkretisiert. Die Maßnahmen werden ausformuliert und in einem Maßnahmenkataster dokumentiert.
Das Maßnahmenkataster für das Radverkehrskonzept des Kreises Ahrweiler enthält knapp 800 Einzelmaßnahmen an Knoten und Strecken.
Kostenschätzung und Prioritätsstufen im Kataster

## Slide 42: Online-Karte als Maßnahmenübersicht

## Slide 43
Förderprogramme
Förderung durch den Bund
Förderung durch das Land
- Mittel für den Bau von Radwegen an Bundesstraßen
Förderung von kommunalen Radverkehrsmaßnahmen über nationale Klimaschutzinitiative
Sonderförderprogramm „Stadt und Land“
- Radwegebau über Landesverkehrs-finanzierungsgesetz (LVFGKom)
Förderprogramm EULLER zur Förderung von Maßnahmen des Radverkehrs im ländlichen Raum
Radverkehrsförderung
bis 2028 verlängert

## Slide 44
Präsentation zur Sitzung des Kreistages des Kreises Ahrweiler am 01. März 2024
Celina Hoffmann und Frank Reuter
Planungsbüro VIA eG, Köln
Radwegekonzept für den Landkreis Ahrweiler
Vielen Dank für ihre Aufmerksamkeit